Редакция от 1 янв 2017

## Работы и мероприятия, необходимые для подготовки МКД к отопительному периоду

| Виды работ и мероприятий | Норма права |
| --- | --- |
| Устранить неисправности: стен, фасадов, крыш; перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами; оконных и дверных заполнений; отопительных печей, дымоходов, газоходов; внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями | П. 2.6.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее – Правила № 170) |
| Привести в технически исправное состояние территории земельного участка, на котором расположен МКД, и обеспечить беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от отмостки, спусков (входов) в подвал и их оконных приямков |  |
| Обеспечить надлежащую гидроизоляцию: фундаментов; стен подвала и цоколя; их сопряжения со смежными конструкциями; лестничных клеток; подвальных и чердачных помещений; машинных отделений лифтов |  |
| Обеспечить исправность пожарных гидрантов |  |
| Провести наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления газового оборудования на зимний период |  |
| Провести гидравлические испытания, ремонт, поверку и наладку инженерных систем и оборудования подачи тепла в помещения МКД: котельные; внутридомовые сети; групповые и местные тепловые пункты в домах; системы отопления и вентиляции. В частности, обеспечить котельные, тепловые пункты и узлы: средствами автоматизации; контрольно-измерительными приборами (КИП); запорной регулирующей аппаратурой; схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции; конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.); техническими паспортами оборудования; режимными картами; журналами записи параметров; журналами дефектов оборудования | П. 2.6.5 Правил № 170, подп. 1 п. 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 (далее – Правила № 103) |
| Подготовить и переподготовить сотрудников котельных, тепловых пунктов, аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников | П. 2.6.6 Правил № 170 |
| Подготовить аварийные службы – проследить за тем, чтобы в отопительный период были необходимые средства связи, инструменты, инвентарь, оборудование, автотранспорт, запасы материалов |  |
| Провести ремонт схем внутридомовых систем ХВС, ГВС, водоотведения, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем) |  |
| Обеспечить отсутствие воды в подвалах МКД, отключить и демонтировать поливочный водопровод, утеплить водомерный узел, обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале (техподполье) |  |
| Провести ремонт изоляции труб отопления, ХВС, ГВС и водоотведения, противопожарного водопровода в неотапливаемых помещениях и их утепление | П. 2.6.6, 2.6.7 Правил № 170 |
| Выполнить работы по котельным: провести ревизию арматуры и оборудования КИП котельных, относящихся к общему имуществу собственников помещений в МКД, их автоматики; устранить щели в обмуровке котлов и дымоходов; подготовить персонал операторов котельной; завезти топливо: твердое – в расчете 70 процентов потребности в отопительном сезоне, жидкое – по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса | Подп. «а» п. 2.6.13 Правил № 170 |
| Выполнить работы по тепловым сетям: промыть системы отопления МКД; провести ревизию арматуры; устранить постоянные и периодические засорения каналов; восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляцию труб в камерах, подземных каналах и подвалах (техподпольях) | Подп. «б» п. 2.6.13 Правил № 170, подп. 2 п. 16 Правил № 103 |
| Провести ревизию арматуры и оборудования ИТП (насосов, подогревателей и др.) | Подп. «в» п. 2.6.13 Правил № 170 |
| Выполнить работы по системам отопления и ГВС: провести ревизию кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников; восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляцию труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов; провести гидропневматическую промывку непрогретых радиаторов; провести эксплуатационную наладку комплекса устройств по теплоснабжению во время пробной топки | Подп. «г» п. 2.6.13 Правил № 170 |
| Завезти: песок для посыпки тротуаров из расчета не менее трех кубических метров на тысячу квадратных метров уборочной площади; соль из расчета не менее 3–5 процентов массы песка или заменитель | Подп. «е» п. 2.6.13 Правил № 170 |
| Разъяснить собственникам и пользователям помещений в МКД правила подготовки дома к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т. д.) | Подп. «ж» п. 2.6.13 Правил № 170 |
| Разработать эксплуатационные режимы и мероприятия по их внедрению | Подп. 3 п. 16 Правил №103 |
| Убедиться в том, что нет прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Подп. 11 п. 16 Правил № 103 |
| Поставить пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Подп. 13 п. 16 Правил № 103 |
| Убедиться в том, что нет задолженности перед РСО за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. Вместе с тем, на практике невыполнение этого пункта не препятствует получению паспорта готовности к отопительному периоду | Подп. 14 п. 16 Правил № 103 |

© Материал из Справочной системы «Управление многоквартирным домом»
mini.1umd.ru
Дата копирования: 31.08.2017